## Slide 1
第2章简单电阻电路
2.1 电路的等效变换
2.2 电阻的串联
2.3 电阻的并联
2.4 分压器和分流器电路
2.5 分压法和分流法
2.6 测量电压与电流
2.7 -Y(ℼ-T)等效电路
2.8 电压源、电流源 的串联和并联

## Slide 2
电阻电路
仅由电源和电阻构成的电路。
分析方法
欧姆定律和基尔霍夫定律是分析电阻电路的依据；
可用等效变换的方法,该方法也称为化简的方法。
2.1 电路的等效变换
2. 1. 1. 电阻电路的分析方法：

## Slide 3
任意一个复杂电路，向外引出两个端钮，且从一个端子流入的电流等于另一个端子流出的电流，则称这一电路为二端网络（或一端口网络）
无源
无源一端口
u
i
2.1 电路的等效变换
2. 1. 2. 两端电路（网络）
比如：电源、电阻：都是两个端子，一个端口
三端口网络则是六端网络，二倍关系

## Slide 4
B
+
-
u
i
等效
若两个两端电路，端口具有相同的电压与电流关系,则称它们是等效的电路。
C
+
-
u
i
2.1 电路的等效变换
2. 1. 3. 两端电路等效的概念
注意：等效是对外的！
B
A
C
A
不管电路B和C具体有什么不同，对于A，都是一样的

## Slide 5
对外（客户）等效；对内（结算）不一样
2.1 电路的等效变换
同学A转账给同学B
不同的用户接口

## Slide 6
1. 电路等效变换的条件：
2. 电路等效变换的目的：
两电路具有相同的VCR （voltage-current relationship）；
化简电路，方便计算。
2.1 电路的等效变换
3. 两个电路等效是指他们对联接在端口上的外部电路的作用相同，因此只对端口处的电压电流关系成立，不保证也不关心两个电路内部是否等效。
但内部 i1≠i，pus≠ p’us!
u S
+
_
i
任意
元件
u
+
_
u S
+
_
i
u
+
_
i1
外电路
对外部等效!
外电路

## Slide 7
电路特点
(a) 各电阻顺序连接，流过同一电流 (KCL)；
(b) 总电压等于各串联电阻的电压之和 (KVL)。
+
_
R1
R n
+
_
u k
i
+
_
u1
+
_
un
u
Rk
2.2 电阻的串联
示意图

## Slide 8
由欧姆定律
等效
串联电路的总电阻等于各分电阻之和。
等效电阻
结论
+
_
R1
Rn
+
_
u k
i
+
_
u1
+
_
un
u
Rk
u
+
_
Re q
i
2.2 电阻的串联

## Slide 9
电路特点
(a)各电阻两端为同一电压（KVL)；
(b)总电流等于流过各并联电阻的电流之和(KCL)。
i = i1+ i2+ …+ ik+ …+in
in
R1
R2
Rk
Rn
i
+
u
i1
i2
ik
_
2.3 电阻的并联
示意图

## Slide 10
由KCL:
i = i1+ i2+ …+ I k+ …+in
=u/R1 +u/R2 + …+u / R n
=u(1/R1+1/R2+…+1/Rn)=u G e q
等效电导
in
R1
R2
Rk
Rn
i
+
u
i1
i2
ik
_
等效
+
u
_
i
Req
2.3 电阻的并联

## Slide 11
等效电导等于并联的各电导之和。
结论
2.3 电阻的并联

## Slide 12
串联电阻构成的分压器
电压与电阻成正比，因此串联电阻电路可作分压电路。
表明
电压分配与电阻成正比
2.4 分压器和分流器电路

## Slide 13
例
两个电阻的分压：
+
_
u
R1
R2
+
-
u1
+
-
u2
i
2.4 分压器和分流器电路

## Slide 14
功率
p1=R1i2， p2=R2i2，， pn=Rni2
p1: p2 :  : pn= R1 : R2 :  :Rn
总功率 p=Reqi2 = (R1+ R2+ …+Rn ) i2
=R1i2+R2i2+ +Rni2
=p1+ p2++ pn
电阻串联时，各电阻消耗的功率与电阻大小成正比；
等效电阻消耗的功率等于各串联电阻消耗功率的总和。
表明
2.4 分压器和分流器电路

## Slide 15
并联电阻构成的分流器
电流分配与电导成正比
电流与电导成正比，因此并联电阻电路可作分流电路。
表明
2.4 分压器和分流器电路
in
R1
R2
Rk
Rn
i
+
u
i1
i2
ik
_

## Slide 16
例
两电阻的分流：
R1
R2
i1
i2
i
2.4 分压器和分流器电路

## Slide 17
功率
p1=G1u2， p2=G2u2，， p n=Gnu2
p1: p2 :  : pn= G1 : G2 :  :G n
总功率 p=Gequ2 = (G1+ G2+ …+G n ) u2
=G1u2+G2u2+ +Gnu2
=p1+ p2++ p n
表明
电阻并联时，各电阻消耗的功率与电导大小成正比；与电阻大小成反比；
等效电阻消耗的功率等于各并联电阻消耗功率的总和。
2.4 分压器和分流器电路

## Slide 18
例1
电路中有电阻的串联，又有电阻的并联，这种连接方式称电阻的串并联。
计算图示电路中的电流 i1
i1
+
-
i2
i3
i4
i5
18
6
5
4
12
165V
i1
+
-
i2
i3
18
9
5
165V
6 
2.5 分压法和分流法

## Slide 19
例2
解
①用分流方法做
②用分压方法做
求：I1 ,I4 ,U4
+
_
2R
2R
2R
2R
R
R
I1
I2
I3
I4
12V
_
U4
+
_
U2
+
_
U1
+
2.5 分压法和分流法
_
U3
+
从右往左推

## Slide 20
电路求解的关键在于正确识别各电阻的串联、并联关系！
例3
求: 等效电阻 R a b ,
6
15
5
5
d
c
b
a
2.5 分压法和分流法
重画电路
6
5
15
5
a
b
1
2
3
1
2
3
等效电阻针对端口而言
注意

## Slide 21
1
A
B
C
D
提交
6
15
5
5
d
c
b
a
1
2
3
求: 等效电阻 R cd
2
3
4
无法计算
E
单选题
10分

## Slide 22
例4
求: R a b
R a b＝70
60
100
50
10
b
a
40
80
20
60
100
60
b
a
120
20
40
100
60
b
a
20
100
100
b
a
20
2.5 分压法和分流法

## Slide 23
例5
求: R a b
R a b＝10
缩短无
电阻支路
15
20
b
a
5
6
6
7
15
20
b
a
5
6
6
7
15
b
a
4
3
7
15
b
a
4
10
2.5 分压法和分流法
可对折

## Slide 24
断路
例6
求: R a b
对称电路 c、d等电位
i
i1
i
i2
短路
根据电流分配
b
a
c
d
R
R
R
R
b
a
c
R
R
R
R
2.5 分压法和分流法
桥式电路
或断路？

## Slide 25
断路
例6
求: R a b
对称电路 c、d等电位
i
i1
i
i2
断路
b
a
c
d
R
R
R
R
b
a
c
R
R
R
R
2.5 分压法和分流法
桥式电路
根据电流分配
i1
i
无电流

## Slide 26
2.6 测量电压和电流
桥式电路，又作电桥电路，是一种电路类型，是在两个并联支路当中各支路的中間节点（通常是兩元器件之間连线的一点）插入一個支路，來將兩個並联支路橋接起來的電路。
惠斯通电桥
维恩电桥
马克斯威电桥
以惠斯通电桥为例

## Slide 27
惠斯通电桥
电桥平衡时 ua = ub, ig = 0
I1R1 = I2R2, I3R3 = ixRx
I1 = I3, I2 = IX
2.6 测量电压和电流
惠斯通电桥是一种可以精确测量电阻的检测电路，虽然它的结构简单 ，但它的准确度和灵敏度都比较高，在医学诊断和检测仪器中有广泛的应用
应用举例
= =

## Slide 28
理想电压表、电流表模型
电流表：等效电阻
为 “0”
电压表：等效电阻
无穷大
2.6 测量电压和电流

## Slide 29
电流表电路
内阻也不为零
2.6 测量电压和电流
实际电压表
内阻不是无穷大

## Slide 30
模拟仪表示意图
2.6 测量电压和电流
电流表是根据通电导体在磁场中受磁场力的作用而制成的
电流越大，磁场力越强，偏转越大，弹簧形变越大，达到平衡

## Slide 31
1
A
B
C
D
提交
6
15
5
5
d
c
b
a
1
2
3
求: 等效电阻 R cd
2
3
4
无法计算
E
单选题
10分

## Slide 32
1. 设 i2= i3= i4= i5=1 A, 则 i1=？
2 A
-2 A
1 A
-1 A
A
B
C
D
提交
单选题
5分

## Slide 33
2.7.1. 电阻的 、Y形连接
Y形网络
 形网络
包含
三端网络
b
a
R1
R
R4
R3
R2
R12
R31
R23
1
2
3
R1
R2
R3
1
2
3
2.7 -Y(π-T) 等效电路

## Slide 34
 ，Y 网络的变形：
 型电路 ( 型)
T 型电路 (Y、星型)
这两个电路当它们的电阻满足一定的关
系时，能够相互等效 。
注意
2.7 -Y(π-T) 等效电路

## Slide 35
i1 =i1Y , i2  =i2Y , i3  =i3Y ,
u12 =u12Y , u23 =u23Y , u31 =u31Y
2.7.2. —Y 变换的等效条件
等效条件：
u23
i3 
i2 
i1
+
+
+
–
–
–
u12
u31
R12
R31
R23
1
2
3
i1Y
i2Y
i3Y
+
+
+
–
–
–
u12Y
u23Y
u31Y
R1
R2
R3
1
2
3
2.7 -Y(π-T) 等效电路

## Slide 36
2.7 -Y(π-T) 等效电路
u23
i3 
i2 
i1
+
+
+
–
–
–
u12
u31
R12
R31
R23
1
2
3
i12
i31
i23
欧姆定律：
KCL方程：
型电路

## Slide 37
2.7 -Y(π-T) 等效电路
KCL定律：
KVL定律：
Y型电路
i1Y
i2Y
i3Y
+
+
+
–
–
–
u12Y
u23Y
u31Y
R1
R2
R3
1
2
3
+
–
u1Y
+
–
u3Y
+
–
u2Y
(1)
(2)
(3)

## Slide 38
Y型电路
i1Y
i2Y
i3Y
+
+
+
–
–
–
u12Y
u23Y
u31Y
R1
R2
R3
1
2
3
+
–
u1Y
+
–
u3Y
+
–
u2Y
2.7 -Y(π-T) 等效电路
(2)
(3)
(1)

## Slide 39
i3 =u31 /R31 – u23 /R23
i2 =u23 /R23 – u12 /R12
i1 =u12 /R12 – u31 /R31
(2)
(1)
2.7 -Y(π-T) 等效电路
Y型电路
型电路
i1orY = A1 u12orY– B1u31orY
i2orY = A2 u23orY– B2u12orY
i3orY = A3 u31orY– B3u23orY
同一种VCR结构：
(3)

## Slide 40
R31
R23
R12
R3
R2
R1
2.7 -Y(π-T) 等效电路
或
Y的变换条件：
已知Y型电路的R1,R2,R3, 求R12, R23, R31
G

## Slide 41
2.7 -Y(π-T) 等效电路
R31
R23
R12
R3
R2
R1
Y的变换条件：
已知Y型电路的R12, R23, R31, 求R1,R2,R3
如何推导？

## Slide 42
2.7 -Y(π-T) 等效电路
R12 + R23 + R31 =
(R1R2 + R2R3 + R3R1 )2 / R1R2R3
(1)
(2)
(3)
(1) + (2) + (3)
(1) & (3)
R12R3 = R1R2 + R2R3 + R3R1
R31R2 = R1R2 + R2R3 + R3R1
(4)
(5)
(6)
(5) & (6) 代入(4)
R12 + R23 + R31 = R12R3 R31R2 / R1R2R3

## Slide 43
或
2.7 -Y(π-T) 等效电路
R31
R23
R12
R3
R2
R1
Y的变换条件：
已知Y型电路的R12, R23, R31, 求R1,R2,R3

## Slide 44
简记方法：
变Y
Y变
2.7 -Y(π-T) 等效电路
R31
R23
R12
R3
R2
R1

## Slide 45
等效对外部(端钮以外)有效，对内不成立。
等效电路与外部电路无关。
用于简化电路
注意
2.7 -Y(π-T) 等效电路
特例：若三个电阻相等(对称)，则有
R = 3RY
R31
R23
R12
R3
R2
R1
外大内小

## Slide 46
2.7 -Y(π-T) 等效电路
R12
R31
R23
A
B
C
型电路
Y型电路
R1
R2
R3
a
b
c
如果两个电路等效，则具有相同的VCR端口特性，则任意两个端子间的等效电阻肯定相同 （课本P56）

## Slide 47
2.7 -Y(π-T) 等效电路
RAB = R12 (R23 + R31 ) / (R12 + R23 + R31 )
型电路
Y型电路
RAC = R31 (R23 + R12 ) / (R12 + R23 + R31 )
RBC = R23 (R31 + R12 ) / (R12 + R23 + R31 )
RAB = Rab = R1 + R2
RAC = Rac = R1 + R3
RBC = Rbc = R2 + R3
选择合适的方法可以事半功倍！
R1=(RAB+RAC-RBC)/2

## Slide 48
桥 T 电路
例1
1k
1k
1k
1k
R
E
-
+
1/3k
1/3k
1k
R
E
1/3k
+
-
1k
3k
3k
R
E
3k
+
-
2.7 -Y(π-T) 等效电路
变Y
Y变
1
2
3
4
4
2
3
1
3
2
4
3
3
2
2
先画电路再填值

## Slide 49
例2
计算90电阻吸收的功率
1
4
1
+
20V
90
9
9
9
9
-
3
3
3
1
4
1
+
20V
90
9
-
1
10
+
20V
90
-
i1
i
2.7 -Y(π-T) 等效电路
优先等值电阻
1
2
3
3
1
2
电阻永远吸收功率

## Slide 50
2.8.1.理想电压源的串联和并联
串联
等效电路
注意参考方向
并联
相同电压源才能并联,或者说并联的电压源一定相同。
注意
uS2
+
_
+
_
uS1
+
_
u
+
_
u
uS1
+
_
+
_
i
uS2
+
_
u
等效电路
2.8电压源、电流源的串联和并联

## Slide 51
电压源与支路的串、并联等效
对外等效！
uS2
+
_
+
_
uS1
+
_
i
u
R1
R2
+
_
u S
+
_
i
u
R
u S
+
_
i
任意
元件
u
+
_
R
u S
+
_
i
u
+
_
2.8电压源、电流源的串联和并联
可以是电阻、（受控）电流源，（受控）电压源

## Slide 52
2.8.2. 理想电流源的串联并联
相同的理想电流源才能串联, 或者说串联的电流源一定相同。
串联
并联
注意参考方向
iS1
iS2
iSn
i
等效电路
等效电路
i
iS2
iS1
i
注意
2.8电压源、电流源的串联和并联

## Slide 53
R2
R1
+
_
u
iS1
iS2
i
等效电路
R
iS
iS
等效电路
对外等效！
iS
任意
元件
u
_
+
R
2.8电压源、电流源的串联和并联
电流源与支路的串、并联等效
可以是电阻、（受控）电压源，（受控）电流源

## Slide 54
2. 电阻的串、并联；
4. 电压源和电流源的串并联
3. 电阻的Y— 变换;
重点：
1. 电路等效的概念；
2.8电压源、电流源的串联和并联

## Slide 55
2. 下列关于KVL的陈述，错误的是：
环绕任何闭合路径的所有电压的代数和等于零。
KVL的成立与各支路上接的是什么元件无关。
KVL方程按电压参考方向列写，不受电压实际方向的影响。
KVL只对不含受控源的闭合路径才成立。
A
B
C
D
提交
单选题
5分

## Slide 56
3. 下列所示选项中，正确的是：
A
B
C
D
提交
A
B
+
_
1
3V
+
_
2V
i1
1
1
1
1
1
i2
UA =UB=1 V
UA =UB=2 V
UA =UB=3 V
UA ≠UB
单选题
5分

## Slide 57
4. 电路A、B等效， 是指：
端口具有相同的电压与电流关系，但对两电路内部是否等效没有限制。
端口具有相同的电压与电流关系，且要求内部也等效。
两个电路内部等效，但不限制端口上的电压电流关系。
A
B
C
提交
B
+
-
u
i
等效
C
+
-
u
i
以上三项全部正确
D
单选题
5分

## Slide 58
5. 如下列两个三端电路等效，且 R12= R23= R31= 30 Ω, 则 R1= R2= R3= ？
A
B
提交
10Ω
90Ω
单选题
5分

## Slide 59
教材第3章习题 9，10，11，12，14，21，28，33，39，40，46，49，53，55，59，64，67，69，72。

## Slide 60
谢谢！