## Slide 1
第6章 电感、电容和互感
6.3 电感和电容的串并联
6.4 互感
6.2 电容
6.1 电感
6.5 更详细地讨论互感

## Slide 2
电感元件的特性
（储能元件、动态元件、无源元件）
3. 电感、电容的串并联等效
重点：
2. 电容元件的特性
（储能元件、动态元件、无源元件）
4. 互感元件的特性
（耦合元件、储能元件、动态元件、无源元件）

## Slide 3
楞次定律（Lenz Law）:
感应电流的磁场，总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化
6.1电感（储能元件）
线圈的电流增加，则感应的磁场则要削弱这个增加；
线圈的电流减少，则感应的磁场则要削弱这个减少；
注意：阻碍，非阻止，只是一定程度抑制
海因里希·楞次
1804-1865
俄国人
设在磁感应强度为B的匀强磁场中，有一个面积为S且与磁场方向垂直的平面，磁感应强度B与面积S的乘积，叫做穿过这个平面的磁通量，简称磁通（Magnetic Flux）。标量，符号“Φ”, 单位韦伯，是以德国物理学家威廉·韦伯的名字命名的
威廉·爱德华·韦伯
1804-1891
德国人

## Slide 4
i (t)
+
-
u (t)
电感线圈
把金属导线绕在一骨架上构成一实际电感线圈，当电流通过线圈时，将产生磁通，是一种抵抗电流变化、储存磁能的部件。
 (t)＝N  (t)
6.1电感（储能元件）
电子电路中，通常有空心的或带铁芯的高频线圈，包括电磁铁，变压器等，那些含有铁芯上绕制的线圈都可以看做电感
每一扎线圈的磁通记为  (t), N扎线圈的磁通链  (t)，读作 psai

## Slide 5
1. 定义
电感元件
储存磁能的两端元件。任何时刻，其特性可用～i 平面上的一条曲线来描述。
i

韦安
特性
o
6.1电感（储能元件）
韦伯：磁通量的单位

## Slide 6
任何时刻，通过电感元件的电流 i 与其磁通链 成正比。 ~ i 特性为过原点的直线。
2. 线性时不变电感元件

i
o

6.1电感（储能元件）

## Slide 7
电路符号
H (亨利)，常用H，mH表示。
+
-
u (t)
i
L
单位
电感器的自感
6.1电感（储能元件）
电感是导线内通过交流电流时,在导线的内部及其周围产生交变磁通,导线的磁通量与生产此磁通的电流之比。

## Slide 8
3.线性电感的电压、电流关系
u、i 取关联参考方向
电感元件VCR的微分关系
+
-
u (t)
i
L
根据电磁感应定律与楞次定律
6.1电感（储能元件）
电路中感应电动势的大小，跟穿过这一电路的磁通变化率成正比

## Slide 9
电感电压u 的大小取决于i 的变化率, 与 i 的大小无关，电感是动态元件；
当i为常数(直流)时，u =0，电感相当于短路；
实际电路中电感的电压 u为有限值，则实际电感电流 i 不能跃变，必定是时间的连续函数.
+
-
u (t)
i
L
表明
6.1电感（储能元件）

## Slide 10
电感元件VCR的积分关系
6.1电感（储能元件）

## Slide 11
表明
某一时刻的电感电流值与-到该时刻的所有电压值有关，即电感元件有记忆电压的作用，电感元件也是记忆元件。
研究某一初始时刻t0 以后的电感电流，不需要了解t0以前的电流，只需知道t0时刻开始作用的电压 u 和t0时刻的电流 i（t0）。
6.1电感（储能元件）

## Slide 12
注意
当电感的 u，i 为非关联方向时，上述微分和积分表达式前要冠以负号 ;
上式中 i(t0)称为电感电流的初始值，它反映电感初始时刻的储能状况，也称为初始状态。
6.1电感（储能元件）

## Slide 13
4.电感的功率和储能
功率
u、 i 取关联参考方向
当电流增大，p>0, 电感吸收功率。
当电流减小，p<0, 电感发出功率。
电感能在一段时间内吸收外部供给的能量转化为磁场能量储存起来，在另一段时间内又把能量释放回电路，因此电感元件是无源元件、是储能元件，它本身不消耗能量。
6.1电感（储能元件）

## Slide 14
例：
6.1电感（储能元件）

## Slide 15
吸收功率
发出功率
6.1电感（储能元件）

## Slide 16
从t0到 t 电感储能的变化量：
电感的储能
6.1电感（储能元件）
此时电感刚做出来，没电流

## Slide 17
电感的储能只与当时的电流值有关，实际电感电流不能跃变，反映了实际储能不能跃变。
电感储存的能量一定大于或等于零。
表明
6.1电感（储能元件）

## Slide 18
实际电感线圈的模型
L
＋
－
u
G
+
－
u (t)
i
L
＋
L
－
u
G
C
6.1电感（储能元件）
高频情况电容不能忽略

## Slide 19
贴片型功率电感
贴片电感
6.1电感（储能元件）

## Slide 20
贴片型空心线圈
可调式电感
环形线圈
立式功率型电感
6.1电感（储能元件）

## Slide 21
电抗器
6.1电感（储能元件）

## Slide 22
6.1电感（储能元件）
共模电感用于抑制高速信号线产生的电磁波向外辐射发射
共模电感的滤波电路，La和Lb就是共模电感线圈。这两个线圈绕在同一铁芯上，匝数和相位都相同(绕制反向)。这样，当电路中的正常电流流经共模电感时，电流在同相位绕制的电感线圈中产生反向的磁场而相互抵消，此时正常信号电流主要受线圈电阻的影响(和少量因漏感造成的阻尼)；
当有共模电流流经线圈时，由于共模电流的同向性，会在线圈内产生同向的磁场而增大线圈的感抗，使线圈表现为高阻抗，产生较强的阻尼效果，以此衰减共模电流，达到滤波的目的。
共模干扰电流在电路走线中的所有导线上的幅度、相位相同，它在电路走线与大地之间形成的回路中流动，增加电磁辐射。
电容
电感
SlimQ 65W氮化镓USB PD快充充电器
大部分是电感电容！

## Slide 23
6.1电感（储能元件）
GaN power Technology: Smaller inductance and capacitance, smaller adaptor

## Slide 24
电容器
在外电源作用下，正负电极上分别带上等量异号电荷，撤去电源，电极上的电荷仍可长久地聚集下去，是一种储存电能的部件。
_
+ q
q

U
电导体由绝缘材料分开就可以产生电容。
注意
6.2 电容（储能元件）
两个金属板，中间加一些导电能力较差的介质，可以是空气，也可以是绝缘云母等

## Slide 25
1. 定义
电容元件
储存电能的两端元件。任何时刻其储存的电荷 q 与其两端的电压 u能用q～u 平面上的一条曲线来描述。
u
q
库伏
特性
o
6.2 电容（储能元件）
伏安特性
韦安特性
库伏特性

## Slide 26
任何时刻，电容元件极板上的电荷q与电压 u 成正比。qu 特性曲线是过原点的直线。
q
u
o

2.线性时不变电容元件
电容器的电容
6.2 电容（储能元件）
元件本身不讨论是否线性，而是探讨元件的物理量是否线性，比如电阻的电压电流，电阻的电流功率

## Slide 27
电路符号
C
＋
－
u
+q
-q
F (法拉), 常用F，pF等表示。
单位
1F=106 F
1 F =106 pF
6.2 电容（储能元件）

## Slide 28
3. 电容的电压电流关系
电容元件VCR的微分形式
u、i 取关联参考方向
C
＋
－
u
i
6.2 电容（储能元件）

## Slide 29
当 u 为常数(直流)时，i =0。电容相当于开路，电容有隔断直流作用；
表明
C
＋
－
u
+q
-q
某一时刻电容电流 i 的大小取决于电容电压 u 的变化率, 而与该时刻电压 u 的大小无关。电容是动态元件；
6.2 电容（储能元件）

## Slide 30
实际电路中通过电容的电流 i 为有限值，则电容电压 u 必定是时间的连续函数。
t
u
0
6.2 电容（储能元件）
如果某一初始时刻t0的电压确定：
定积分
变上限积分

## Slide 31
某一时刻的电容电压值与-到该时刻的所有电流值有关，即电容元件有记忆电流的作用，故称电容元件为记忆元件。
表明
研究某一初始时刻t0 以后的电容电压，需要知道t0时刻开始作用的电流 i 和t0时刻的电压 u（t0）。
电容元件VCR的积分形式
6.2 电容（储能元件）

## Slide 32
当电容的 u，i 为非关联方向时，上述微分和积分表达式前要冠以负号 ;
注意
上式中u(t0)称为电容电压的初始值，它反映电容初始时刻的储能状况，也称为初始状态。
6.2 电容（储能元件）

## Slide 33
4.电容的功率和储能
当电容充电，p >0, 电容吸收功率。
当电容放电，p <0, 电容发出功率。
功率
电容能在一段时间内吸收外部供给的能量转化为电场能量储存起来，在另一段时间内又把能量释放回电路，因此电容元件是储能元件，它本身不消耗能量。
u、 i 取关联参考方向
6.2 电容（储能元件）
C
＋
－
u
+q
-q
u <0, p>0, 则du/dt<0, 越来越负，吸收功率

## Slide 34
从t0到 t 电容储能的变化量：
电容的储能
6.2 电容（储能元件）
此时电容刚做出来，没电流

## Slide 35
电容的储能只与当时的电压值有关，实际电容电压不能跃变，反映了实际储能不能跃变；
电容储存的能量一定大于或等于零 (一直正能量)。
表明
6.2 电容（储能元件）
从-∞到 t 电容储能的变化量：

## Slide 36
例1
＋
－
C
0.5F
i
求电容电流i、功率P (t)和储能W (t)
2
1
t /s
2
0
uS/V
电源波形
解
uS (t)的函数表示式为:
6.2 电容（储能元件）
分段函数：
没画出的部分电压默认为0
＋
－

## Slide 37
解得电流
2
1
t /s
1
i/A
-1
0
6.2 电容（储能元件）
＋
－
C
0.5F
i
＋
－

## Slide 38
2
1
t /s
2
0
p/W
-2
吸收功率
发出功率
6.2 电容（储能元件）
＋
－
C
0.5F
i
＋
－

## Slide 39
2
1
t /s
1
0
WC/J
6.2 电容（储能元件）
＋
－
C
0.5F
i
＋
－
吸收功率
发出功率

## Slide 40
2
1
t /s
1
i/A
-1
若已知电流求电容电压，有
0
6.2 电容（储能元件）

## Slide 41
实际电容器的模型
_
q+
q

i
C
＋
－
u
G
C
＋
－
u
G
C
＋
－
u
i
6.2 电容（储能元件）

## Slide 42
实际电容器
6.2 电容（储能元件）

## Slide 43
电力电容
6.2 电容（储能元件）
高铁，光伏电站等广泛应用

## Slide 44
冲击电压发生器
6.2 电容（储能元件）

## Slide 45
6.3电容（储能元件）
电容
SlimQ 65W氮化镓USB PD快充充电器

## Slide 46
6.3电容（储能元件）

## Slide 47
6.3电容（储能元件）

## Slide 48
6.2 电容（储能元件）
由于超级电容的能量密度相比锂离子电池低很多，所以它很难单独作为能量存储设备而运用在乘用车辆上，但是它却可以与传统内燃机组成混合动力系统。
丰田在旗下的勒芒赛车上就应用了超级电容技术，由于赛车在制动瞬间的能量非常大，通过超级电容可以更高效的将能量回收存储起来，同时在赛车需要超车等瞬时大功率的情况下，超级电容同样可以满足这样的要求

## Slide 49
1. 电感的串联
u1
u
L2
L1
u2
+
+
+
-
-
i
i
u
+
-
L
等效
等效电感
6.3电感、电容的串并联

## Slide 50
u1
u
L2
L1
u2
+
+
+
-
-
i
i
u
+
-
L
等效
串联电感的分压
6.3电感、电容的串并联
类似电阻串联

## Slide 51
u
+
-
L1
L2
i2
i1
i
u
+
-
L
等效
2.电感的并联
等效电感
6.3电感、电容的串并联
类似电阻并联

## Slide 52
u
+
-
L1
L2
i2
i1
i
u
+
-
L
等效
并联电感的分流
6.3电感、电容的串并联
类似电阻并联

## Slide 53
3.电容的串联
u1
u
C2
C1
u2
+
+
+
-
-
i
等效电容
6.3电感、电容的串并联

## Slide 54
i
u
+
-
C
等效
u1
u
C2
C1
u2
+
+
+
-
-
i
6.3电感、电容的串并联
类似电阻并联

## Slide 55
i
u
+
-
C
u1
u
C2
C1
u2
+
+
+
-
-
i
串联电容的分压
6.3电感、电容的串并联
类似并联电阻的分流

## Slide 56
i2
i1
u
+
-
C1
C2
i
i
u
+
-
C
等效
4.电容的并联
等效电容
6.3电感、电容的串并联
类似电阻串联

## Slide 57
i2
i1
u
+
-
C1
C2
i
i
u
+
-
C
并联电容的分流
6.3电感、电容的串并联
类似串联电阻的分压

## Slide 58
注意
以上虽然是关于两个电容或两个电感的串联和并联等效，但其结论可以推广到 n 个电容或 n 个电感的串联和并联等效。
6.3电感、电容的串并联

## Slide 59
互感（耦合电感）元件属于多端元件，在实际电路中，如收音机、电视机中的中周线圈、振荡线圈，整流电源里使用的变压器等都是耦合电感元件
熟悉这类多端元件的特性，掌握包含这类多端元件的电路问题的分析方法是非常必要的。
6.4 互感（耦合元件）

## Slide 60
变压器
6.4 互感（耦合元件）

## Slide 61
Step Up Transformer & Step Down Transformer
- Generally used for stepping up and down the voltage level of power in transmission and distribution power system network.
6.4 互感（耦合元件）
NOT this one

## Slide 62
小型变压器
6.4 互感（耦合元件）
车载充电器
12V-24V点烟器
5V-9V USB
手机充电器

## Slide 63
6.4 互感（耦合元件）
共模电感

## Slide 64
整流器
电流互感器
6.4 互感（耦合元件）
Current transformer
400/5的电流互感器，可以把实际为400A的电流转变为5A的电流
电流互感器把大电流按一定比例变为小电流，提供各种仪表使用和继电保护用的电流，并将二次系统与高电压隔离。它不仅保证了人身和设备的安全，也使仪表和继电器的制造简单化、标准化，提高了经济效益。
互感？

## Slide 65
线圈1中通入电流i1时，在线圈1中产生磁通，同时，有部分磁通穿过临近线圈2，这部分磁通称为互感磁通。两线圈间有磁耦合。
 21
+
–
u11
+
–
u21
i1
11
N1
N2
定义 psai：磁链 ， =N
1. 互感的概念
6.4 互感（耦合元件）

## Slide 66
对空心线圈(线性电感), 与i 成正比。当只有一个线圈时：
当两个线圈都有电流时，每一线圈的磁链为自磁链与互磁链的代数和：
 M值与线圈的形状、几何位置、空间媒质有关，与线圈中的电流无关，满足M12=M21
L 一般情况为正值，M 值有正有负。
注意
6.4 互感（耦合元件）
ab 为 b线圈通过磁耦合对a线圈产生的磁通链

## Slide 67
2. 耦合系数
耦合系数k 表示两个线圈磁耦合的紧密程度。
k=1 称全耦合:
对应有F11= F21 ，F22 =F12
6.4 互感（耦合元件）
此时漏磁 F s1 =Fs2=0
1号线圈对自己的磁通等于1号耦合到2号的磁通
任何一个线圈产生的磁通，全都影响到另一个线圈
 s

## Slide 68
耦合系数k与线圈的结构、相互几何位置、空间磁介质有关。
对一般耦合电感:
6.4 互感（耦合元件）
=
=
（1）
（2）
(1)和（2）均可以大于等于1
(1)和（2）的乘积总是小于等于1
两者不能同时大于1

## Slide 69
互感现象
利用——变压器：信号、功率传递
避免——干扰
克服：合理布置线圈相互位置或增加屏蔽减少互感作用。
6.4 互感（耦合元件）
完成功率与信号以隔离形式的传递，变压器可以使得两边的回路没有干扰，通过磁来耦合，切断电的直接联系

## Slide 70
当i1为时变电流时，磁通也将随时间变化，从而在线圈两端产生感应电压。
当i1、u11、u21方向与 符合右手螺旋时，根据电磁感应定律和楞次定律：
自感电压
互感电压
3. 耦合电感上的电压、电流关系
当两个线圈同时通以时变电流时，每个线圈两端的电压均包含自感电压和互感电压。
6.4 互感（耦合元件）
电磁感应定律：闭合电路中感应电动势的大小，跟穿过这一电路的磁通量变化率成正比
=
=

## Slide 71
6.4 互感（耦合元件）
方程两边同时求微分
变量，则上述方程组为线性方程组

## Slide 72
两线圈的自磁链和互磁链相互增强，则互感电压取正，否则取负。
互感电压取正或取负, 取决于
（1）电流的参考方向；
（2）线圈的相对位置和绕向。
注意
6.4 互感（耦合元件）

## Slide 73
4.互感线圈的同名端
对自感电压，当u, i 取关联参考方向，u、i与 符合右螺旋定则，其表达式为：
上式说明，对于自感电压由于电压电流为同一线圈上的，只要参考方向确定了，其数学描述便可容易地写出，可不用考虑线圈绕向。
i1
u11
6.4 互感（耦合元件）
=

## Slide 74
对互感电压，因产生该电压的电流在另一线圈上，因此，要确定其符号，就必须知道两个线圈的绕向（有时候需要拆开设备才能看到绕向）。这在电路分析中显得很不方便。为解决这个问题引入同名端的概念。
当两个电流分别从两个线圈的对应端子同时流入或流出，若所产生的磁通相互加强时，则这两个对应端子称为互感线圈的同名端。
同名端:
6.4 互感（耦合元件）

## Slide 75
*
*


i1
i2
i3
△
线圈的同名端必须两两确定。
注意
+
–
u11
+
–
u21
11
 0
N1
N2
+
–
u31
N3
 s
6.4 互感（耦合元件）
△
+
–
–
+

## Slide 76
确定同名端的方法：
(1)当两个线圈中电流同时由同名端流入(或流出)时，两个电流产生的磁场相互增强。

i
1
1'
2
2'
*
*
1
1'
2
2'
3'
3
*
*




例
6.4 互感（耦合元件）


线圈的同名端必须两两确定；
同名端无传递性，1和3’，2和3’是同名端，但1和2非同名端

## Slide 77
+
–
V
同名端的实验测定：
i
1
1'
2
2'
*
*
电压表正偏。
如图电路，当闭合开关 S 时，i 增加，
R
S
+
-
i
(2)当随时间增大的时变电流从一线圈的一端流入时，将会引起另一线圈相应同名端的电位升高。
6.4 互感（耦合元件）
两组线圈装在黑盒里，只引出四个端线组，要确定其同名端，就可以利用上述结论来判断
+
–
–
+

## Slide 78
由同名端及u、i参考方向确定互感线圈的特性方程
有了同名端，表示两个线圈相互作用时，就不需考虑实际绕向，而只画出同名端及u、i参考方向即可。
i1
*
*
u21
+
–
M
i1
*
*
u21
–
+
M
6.4 互感（耦合元件）
+
–
+
–
+
–
+
–
主要是符号

## Slide 79
例
写出图示电路电压、电流关系式
i1
*
*
L1
L2
+
_
u1
+
_
u2
i2
M
i1
*
*
L1
L2
+
_
u1
+
_
u2
i2
M
i1
*
*
L1
L2
+
_
u1
+
_
u2
i2
M
i1
*
*
L1
L2
+
_
u1
+
_
u2
i2
M
6.4 互感（耦合元件）

## Slide 80
例
2
1
0
10
i1/A
t/s
解
M
R1
R2
i1
*
*
L1
L2
+
_
u
+
_
u2
6.4 互感（耦合元件）
L2部分开路

## Slide 81
3. 含有耦合电感的电路
(1) 耦合电感的串联
顺接
去耦等效电路
i
M
*
*
u2
+
–
R1
R2
L1
L2
u1
+
–
u
+
–
i
R
L
u
+
–
6.4 互感（耦合元件）

## Slide 82
反接
i
M
*
*
u2
+
–
R1
R2
L1
L2
u1
+
–
u
+
–
i
R
L
u
+
–
注意
6.4 互感（耦合元件）

## Slide 83
顺接一次，反接一次，就可以测出互感：
全耦合时
当 L1=L2 时 , M=L
4M 顺接
0 反接
L=
互感的测量方法：
6.4 互感（耦合元件）
顺：
反：

## Slide 84
同侧并联
i = i1 +i2
解得u, i 的关系：
(2) 耦合电感的并联
*
*
M
i2
i1
L1
L2
u
i
+
–
6.4 互感（耦合元件）

## Slide 85
如全耦合：L1L2=M2
当 L1L2 ，Leq=0 (短路)
当 L1=L2 =L ， Leq=L (相当于导线加粗，电感不变)
等效电感：
去耦等效电路
Leq
u
i
+
–
6.4 互感（耦合元件）

## Slide 86
异侧并联
i = i1 +i2
解得u, i 的关系：
等效电感：
*
*
M
i2
i1
L1
L2
u
i
+
–
如全耦合：L1L2=M2 ，Leq=0（短路）
6.4 互感（耦合元件）

## Slide 87
（自学）
1. 复习自感
λ：磁链，单位韦伯
与N匝线圈交链的磁场
φ：单匝磁通，单位韦伯
B∝Ni：磁感应强度，单位特斯拉；S：线圈截面积；ρ：磁导，是一个引入的描述相关空间磁特性的量
6.5 更详细地讨论互感

## Slide 88
求下图中a, b端的等效电阻
0.5 Ω
1.0 Ω
1.5 Ω
2.0 Ω
A
B
C
D
提交
单选题
10分

## Slide 89
应用叠加定理求下图电路中的电压u
20 V
40 V
60 V
80 V
A
B
C
D
提交
单选题
10分

## Slide 90
求下图所示的U0
-42 V
42 V
-21 V
21 V
A
B
C
D
提交
单选题
10分

## Slide 91
求如下电路中电阻R吸收的最大功率
-17.58 W
35.16 W
17.58 W
70.32 W
A
B
C
D
提交
单选题
10分

## Slide 92
作业：
教材第6章习题 1，3，4，8，10，12，13，16，17，21，22，25，26，27，29，30，31，32，35，39，40，41，45

## Slide 93
谢谢！